視訊基本概念

范偉培

壹、常見數位視訊格式

1.AVI

Audio Video Interleave的簡寫，它是 Microsoft所提出的Microsoft Video視訊檔案標準，一分鐘的檔案大小約200MB，在 Windows PC上，它是普遍被使用的視訊格式。

2.MPEG

Motion Picture Expert Group的縮寫 ，一般可分為MPEG1--使用在Video CD，品質有如VHS錄影帶；MPEG2--使用在DVD或是SVCD，每分鐘檔案大小約20MB ；MP3音訊格式；MPEG4格式。

3.ASF;WMV

串流格式，應用在網路上的傳輸，其品質略為模糊，但可以邊下載邊播放。

貳、視訊是由什麼組成的？
視訊是由電磁訊號組成，可在電子裝置內流通，例如纜線(目前較快的為光纖)、天線、碟狀衛星和電視。視訊在傳送過程中會受其他電磁來源的干擾。

參、類比視訊

類比視訊所有組成視訊畫面的資訊都來自傳送裝置，其所傳送的「原始」視訊，在通訊的接收端，所有傳送的資料都會照單全接，並解譯成電視或攝錄放影機的視訊畫面。

目前全世界使用的類比視訊系統大致可分為下列三種:

一、NTSC : (美國國家電視系統委員會)

此種視訊每秒 30 個畫面，每個畫面具 525 條掃瞄線， 60 Hz 場頻，需要 6 MHz 類比頻道進行傳輸。美國、日本、加拿大,墨西哥,台灣,菲律賓,南韓等國採用此種視訊格式。

二、PAL : (Phase Alteration Line)

此種視訊每秒 25 個畫面，每個畫面具 625 條掃瞄線，50 Hz 場頻，需要 8 MHz 類比頻道進行傳輸。大部分歐洲國家使用此種視訊格式。

三、SECAM: (Sequential Couleur a Memoire or Sequential Color with Memory)

與PAL類似的視訊，彩色信號以循序方式傳送，蘇聯、法國、東歐、及一些中東國家使用此種格式。

肆、數位視訊

數位視訊的訊號在電磁通訊的傳送與接收端進行解譯。此視訊為編碼過的視訊。視訊資料已變更為電子語言，亦即 0 與 1 的組合。畫格速率：每秒24、30畫格，畫格大小：640x480(250KB/F)、320x240(1MB/F)，資料類型：8-位元(256色)、24-位元(一千六百萬色)。數位視訊格式如 AVI、MOV、MPEG。